Научно-производственная фирма

«МЕТА»

# Измеритель дымности отработавших газов

### МЕТА-01 МП 0.2Т

#### ПАСПОРТ

М 006.000.00-07 ПС

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения дымности:

в единицах коэффициента поглощения, м-1	  0,00 - ∞

в единицах  коэффициента ослабления, %  	 0,0 – 100,0

Предел допускаемой абсолютной

погрешности, м-1, не более                                                      ( 0,05

при коэффициенте  поглощения, м-1                                   1,6 - 1,8

Номинальная цена единицы наименьшего разряда:

- коэффициента поглощения, м-1 	 0,01

- коэффициента ослабления, %  	   0,1

Оптическая пара согласована в видимой области спектра (длина волны максимума пропускания  (max = 560 нм)

Фотометрическая база приведена

к базе величиной   	  0,43м

Эффективная фотометрическая база, м	  0,2

Время одного измерения, с, не более 	 5

Питание – от встроенной аккумуляторной

батареи Li-ion                                                           11,1 В  2 А*час

Потребляемая мощность от источника питания,  Вт,

не более  	2,5

Масса основных составных частей, кг, не более:

- приборный блок 	0,4

- оптический датчик	   0,6

Габаритные размеры основных составных частей, мм,  не более:

- приборный блок 	 220х75х40

- оптический датчик 	 38х780

( в развернутом виде 	 38х1510)

2 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Состав прибора и комплект поставки приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Кол., шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборный блок | М 006.200.00-07 | 1 |  |
| Датчик оптический | М 007.100.00-01 | 1 |  |
| Эжектор (побудитель расхода ) | М 007.200.00 | 1 |  |
| Трубка | М 007.000.01 | 1 |  |
| Трубка резиновая Ø 8 мм |  | 1 | 1,5 м |
| Контрольный светофильтр | М 006.02.05.00.00 | 1 |  |
| Зарядное устройство | М 122.000.00 | 1 |  |
| Ящик для упаковки | М 006.000.90-08 | 1 |  |
| Паспорт | М 006.000.00-07ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 006.000.00-07 РЭ | 1 |  |
| Методика поверки | М 006.000.00 МП | 1 |  |

Примечание - По заявкам Потребителя дополнительно поставляются: печатающее устройство с блоком питания от сети 220В, 50Гц;   поршневой компрессор для доставки анализируемой пробы в измерительный канал.

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы приборов не менее 8 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка на отказ не менее 8000 ч.

Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора не более   3 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителей дымности отработавших газов МЕТА-01 МП 0.2Т требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

    - Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По окончании срока хранения приборы подлежат переконсервации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня  продажи.

3.1.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет приборы  по предъявлению гарантийного  талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

# Измеритель дымности отработавших газов                                 МЕТА-01 МП 0.2Т М 006.000.00-07  __№______________

Упакован____________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

________________      ___________________   ________________

должность                     личная подпись            расшифровка подписи

____________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

# Измеритель дымности отработавших газов                     МЕТА-01 МП 0.2Т М 006.000.00-07  ___№________________  заводской номер _____  изготовлен_______ и принят в соответствии с обязательными требованиями   государственных стандартов,  действующей технической документацией  и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП_______________                   _______________

личная подпись              расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Должность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 2 по ГОСТ 15150-69 с ограничением воздействия пониженной температуры до минус 30 ºС.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Условия хранения приборов в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

9.2 Консервация приборов производится по ГОСТ 9.014-78 для изделий группы III-1, вариант В3-10.

9.2 Эксплуатация и техническое обслуживание приборов, требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации.

.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа приборов или неисправности их в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец приборов  должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ЗАО НПФ "МЕТА"

445359, Самарская обл., г. .Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1,

а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Таблица поверки

измерителя дымности отработавших газов  МЕТА-01МП

и аттестации контрольного светофильтра

| № прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

| № светофильтра | Дата поверки | Коэффициент поглощения, м-1 | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель - ЗАО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ МЕТА-01 МП 0.2Т

____________________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска изделия _________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено ________________ ______________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию _______________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием

ЗАО НПФ "МЕТА"           города               Жигулевска___________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца