Научно-производственная фирма "МЕТА"

# Измеритель дымности отработавших газов

# МОДИФИКАЦИИ:

### МЕТА- 01 МП 0.1

### МЕТА- 01 МП 0.1  ЛТК

### МЕТА- 01 МП 0.1К

### МЕТА- 01 МП 0.2

# ПАСПОРТ

М 006.000.00-03   ПС

1  ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

Диапазон измерения дымности:

в единицах коэффициента поглощения, м-1	 0,00 - ∞

в единицах  коэффициента ослабления, %  	0,0 – 100,0

Предел допускаемой абсолютной

погрешности, м-1, не более 	 ( 0,05

при коэффициенте поглощения, м-1 	1,6 - 1,8

Номинальная цена единицы наименьшего разряда:

- коэффициента поглощения, м-1                                                                      0,01

- коэффициента ослабления , %                                                0,1

Оптическая пара согласована в видимой области спектра (длина волны максимума пропускания  (max = 560 нм)

Фотометрическая база приведена

к базе величиной   	  0,43м

Эффективная фотометрическая база, м:

МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП 0.1  ЛТК, МЕТА-01МП 0.1К	  0,1

МЕТА-01МП 0.2	  0,2

Время одного измерения, с, не более 	 5

Питание – от встроенной аккумуляторной

батареи Li-ion                                                           11,1 В  2 А*час

Потребляемая мощность от источника питания,  Вт,

не более  	2,5

Масса основных составных частей, кг, не более:

- приборный блок 	0,4

- оптический датчик	   0,6

Габаритные размеры основных составных частей, мм,  не более:

- приборный блок 	 220х75х40

- оптический датчик

МЕТА-01МП 0.1, МЕТА-01МП, 0.1  ЛТК,

МЕТА-01МП 0.1 К	35х510

( в развернутом виде 	 35х1500)

МЕТА-01МП 0.2	 35х520

( в развернутом виде 	 35х1510)

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1   Комплект поставки приборов приведен таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение | Модификация | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МЕТА-01МП 0.1 | МЕТА-01МП 0.1 ЛТК | МЕТА-01МП 0.1К | МЕТА-01МП 0.2 |  |  |
| Приборный блок | М 006.200.00-01 | + | - | - | - | 1 | В зависи-мости от модифи-кации |
|  | М 006.200.00-03 | - | + | - | - | 1 |  |
|  | М 006.200.00-06 | - | - | + | - | 1 |  |
|  | М 006.200.00-05 | - | - | - | + | 1 |  |
| Датчик оптический | М 006.100.00 | + | + | - | - | 1 | В зависимости от модифи-кации |
|  | М 006.240.00 | - | - | + | - | 1 |  |
|  | М 006.100.00-02 | - | - | - | + | 1 |  |
| Трубка пробозаборника | М 004.07.00.00.01 | + | + | + | + | 1 |  |
| Рассекатель пробозаборника | М 004.06.01.00.00 | + | + | + | - | 1 | В зависи-мости от модифи-кации |
|  | М 006.040.00 | - | - | - | + | 1 |  |
| Контрольный светофильтр | М 006.02.05.00.00 | + | + | + | + | 1 |  |
| Зарядное устройство | М 122.000.00 | + | + | + | + | 1 |  |
| Ящик для упаковки | М 004.05.01.00.00 | + | + | + | - | 1 |  |
|  | М 006.000.90-05 | - | - | - | + | 1 |  |
| Паспорт | М 006.000.00-03 ПС | + | + | + | + | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | М 006.000.00 -03 РЭ | + | + | + | + | 1 |  |
| Методика поверки | М 006.000.00 МП | + | + | + | + | 1 |  |
| Примечание - По заявкам потребителя дополнительно поставляется термопринтер малогабаритный с блоком питания от сети 220В, 50Гц. |

3  РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Средний срок службы приборов не менее 8 лет при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Средняя наработка на отказ не менее 8000 ч.

Среднее   время  восстановления  работоспособного состояния

прибора не более   3 ч.

3.1  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  (ПОСТАВЩИКА)

3.1.1  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерителей дымности отработавших газов МЕТА-01МП требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

    - Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. По окончании срока хранения приборы подлежат переконсервации.

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня  продажи.

    - В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет приборы  по предъявлению гарантийного  талона.

Ремонт приборов в течение послегарантийного срока осуществляется предприятием-изготовителем  с оплатой  стоимости потребителем.

4  КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- |

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП____

М 006.000.00 - ___     №_____

Упакован___________________________________________________

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической     документации.

_______________________     ___________________

должность                            личная подпись

_____________________

расшифровка подписи

__________________________________

год, месяц, число

6  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Измеритель дымности отработавших газов   МЕТА-01МП_____   М 006.000.00 - ___     заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными   требованиями    государственных стандартов,  действующей технической документацией и признан  годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП_______________                   _______________

личная подпись                  расшифровка подписи

_______________

год, месяц, число

7 ДВИЖЕНИЕ ПРИБОРА В ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Дата уста- новки | Где уста-нов- лено | Дата сня- тия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, прово-дившего установ-ку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплу- атации | после послед-него ремон-та |  |  |

7.1 Прием и передача прибора

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Предприятие, должность и подпись | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сдав- шего | приняв- шего |  |

7.2 Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

| Наименование изделия (составной части) и обозначение | Долж-ность, фамилия и инициалы | Основание (наименование, номер и дата документа) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сдавшего | принявшего |  |

7.3 Ограничения по транспортированию

Группа условий транспортирования 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

8 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

| Номер бюлле-теня (указа-ния) | Краткое содержание работы | Установ-ленный срок выпол-нения | Дата выполне-ния | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнив-шего работу | проверив-шего работу |

9 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

9.1 Условия хранения приборов в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150-69.

9.2 Консервация приборов производится по ГОСТ 9.014-78

для изделий группы III-1, вариант В3-10.

9.2 Эксплуатация и техническое обслуживание приборов, требования техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании должны выполняться в соответствии с руководством по эксплуатации.

10 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИИ

10.1 В случае отказа приборов или неисправности их в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец приборов  должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

- заявку на ремонт (замену);

- дефектную ведомость;

- гарантийный талон.

В дефектной ведомости должно быть указано: модель прибора, дата выпуска, дата продажи, заводской номер прибора и характер неисправности, а также наименование предприятия-потребителя, его адрес и контактный телефон.

Адрес предприятия-изготовителя:  ЗАО НПФ "МЕТА"

445359, Самарская обл., г. .Жигулевск,  ул.Радиозаводская 1,

а/я 25,  тел/факс  (84862)  2-18-55,  2-39-48

Таблица поверки

измерителя дымности отработавших газов  МЕТА-01МП

и аттестации контрольного светофильтра

| № прибора | Дата поверки | Заключение (годен, негоден) | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

| № светофильтра | Дата поверки | Коэффициент поглощения, м-1 | Поверитель (подпись, оттиск клейма) |
| --- | --- | --- | --- |

Завод-изготовитель -	ЗАО НПФ "МЕТА"

Почтовый  адрес:

445359, Самарская обл,.г.Жигулевск, ул.Радиозаводская 1, а/я 25,

телефон: (84862)  2-18-55,  2-39-48

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие: Измеритель дымности отработавших газов МЕТА-01МП___

____________________________________________________

номер ТУ

Номер и дата выпуска _______________________________

заполняется заводом-изготовителем

Приобретено _________________________________________

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введено в эксплуатацию __________________________________

дата и  подпись

Принято на гарантийное обслуживание ремонтным

предприятием

ЗАО НПФ "МЕТА"           города               Жигулевска___________

Подпись и печать руководителя ремонтного

предприятия

Подпись и печать руководителя учреждения

владельца